瑞环建[2018]28号

关于温州市盖茨汽车配件有限公司新建项目

环境影响报告表的批复

温州市盖茨汽车配件有限公司：

你公司委托浙江工业大学工程设计集团有限公司编制的《温州市盖茨汽车配件有限公司新建项目环境影响报告表》（报批稿）已收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、《建设项目环境保护管理条例》第十二条等相关法律法规，经研究，我局对该项目批复如下：

一、根据环评结论，原则同意本项目按照环评中所列建设项目的性质、规模、地点、环保对策措施及下述要求进行建设。项目建设性质、规模、地点若发生重大变更，或自批准之日起满5年方开工建设，应重新报批。

二、项目建设地址位于瑞安市塘下镇肇平垟中村工业区，租用位于瑞安市海华仪表厂部分厂房作为生产车间。主要设备：下料机3台、倒角机1台、收口机4台、扩口机1台、喷塑机2台、超声波清洗机2台、仪表车床8台、数控车床4台、台钻1台等。生产规模：年产气弹簧撑杆400万支。

三、项目主要污染物执行以下标准：

1.项目废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准；氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。

2.项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。热风炉废气排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的二级标准。

3.项目临塘西路一侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准；其余厂界噪声排放执行3类标准。

四、项目应采用清洁生产工艺，选用先进的设备，降低能耗、物耗，从源头上减少污染物的排放；同时按照污染物达标排放和总量控制要求，认真落实环评提出的各项污染防治措施，切实做好以下工作：

1.项目实行雨污分流制。生产废水日排放量1.13吨、年排放量338吨，经污水处理设施处理达标后，纳入市政污水管网；生活污水经化粪池预处理后纳入市政管网。

2.加强车间通风，设置独立的喷塑车间，喷塑粉尘和固化废气经收集后处理达标后高架排放；热风炉采用压缩型生物质作为燃料，燃烧废气经收集后处理达标后高架排放。

3.合理布置产生高噪声设备的位置，采用隔声、减振、吸声等降噪措施，确保厂界噪声达标排放。

4.生产固废综合利用，生活垃圾及时清运；危险废物须委托有资质的单位处置。

五、严格落实污染物排放总量控制措施，根据环评总量控制指标要求和总量办说明，该项目总量控制目标为化学需氧量排放量0.06吨/年（纳管，其中工业0.02吨/年，生活0.04吨/年）、二氧化硫排放量为0.1吨/年、氮氧化物排放量0.2吨/年。

六、严格执行环保“三同时”制度，污染防治方案须委托有资质单位设计、施工，设计方案报我局备案。项目建成后须经验收合格，主体工程方可正式投入使用。

七 、根据中华人民共和国行政复议法第十二条规定，若你单位对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向瑞安市人民政府或温州市环保局提起行政复议。

以上意见，请你公司认真予以落实,项目日常环保监管工作由瑞安市环境保护局塘下分局负责。

瑞安市环境保护局

二O一八年二月九日

主题词：建设项目 环境影响报告表 审批

抄  送：

瑞安市环境保护局                 2018年2月9日印发